# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    麒麟山庄三湖水质提升工程

建设单位（盖章）：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

编制日期：             2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 麒麟山庄三湖水质提升工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 广东省深圳市南山区麒麟山庄三湖 |
| 地理坐标 | 天鹅湖中心坐标（113度58分20.478秒，22度36分34.437秒）； 彩鳞湖中心坐标（113度58分39.133秒，22度36分47.453秒）； 内湖中心坐标（113度58分7.423秒，22度36分14.893秒）。 |
| 建设项目 行业类别 | 五十、水利 [122]河湖整治 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 109600m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3999.98 | 环保投资（万元） | 3999.98 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价相符性分析 | 无 |
| 其他相符性分析 | 1、产业政策符合性分析 检索《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于负面清单所列内容；检索《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016 年修订）》、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（2021年第49号令），项目不属于上述目录所列的鼓励类、限制类和禁止（淘汰）类项目，为允许类。因此，项目符合相关的产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 （1）与土地利用规划的相符性分析 查询深圳市南山11-01&02&03&04&05&06片区[大学城地区]法定图则（详见附图7）可知，项目用地性质为政府社团用地及林地。 本工程建设提高区域水环境质量、改善生态景观、确保行洪安全，有助于保护城市环境资源，实现城市人文环境与自然环境的协调，建成环境优美、富于特色的生态型现代化城区，因此，本工程建设符合规划要求。 （2）与生态控制线的相符性分析 根据深圳市人民政府批准公布的《深圳市基本生态控制线优化调整方案（2013）》以及《深圳市基本生态控制线范围图（2013）》（详见附图4），项目彩鳞湖处新建气浮设备及部分补水管道占用生态控制线，其余工程均不涉及生态控制线。根据《深圳市基本生态控制线管理规定》（深圳市人民政府令第254号），除重大道路交通设施、市政公用设施、旅游设施、公园和与生态环境保护相适宜的农业、教育、科研等设施五类项目以外，其他项目均禁止在生态线范围内建设；由于本工程属于市政公用设施，属于以上五类允许建设项目范畴，项目的建设不违反《深圳市基本生态控制线管理规定》。根据该文件，允许建设的五类建设项目在规划选址批准之前，应在市主要新闻媒体和政府网站公示，公示时间不少于30日，本项目应按该规定相应完善手续。 （3）与环境功能区的相符性分析 ①大气：根据《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》（深府〔2008〕98号），本项目位于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其2018年修改单的相关规定。 ②地表水：本项目所在位置属于深圳湾流域，三湖的溢流水排入大沙河。根据《深圳市人民政府关于颁布深圳市地面水环境功能区划的通知》（深府〔1996〕352号）和《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），深圳湾流域环境功能为一般景观用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 ③噪声：根据《市生态环境局关于印发<深圳市声环境功能区划分>的通知》（深环〔2020〕186号），项目所在地区域属声环境1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 项目废水、废气、噪声、固废经采取措施后对周围环境的影响在可接受范围内。 （4）与饮用水源保护区合理性分析 根据《广东省人民政府关于调整深圳市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2015〕93号）及《深圳市生态环境局关于深圳市饮用水水源保护区优化调整公告》（2019.8.5），本项目不在饮用水源保护区范围内（见附图4）。 3、“三线一单”相符性分析 （1）与生态保护红线的相符性分析 根据深圳市人民政府于2021年7月29日印发的《深圳市人民政府关于印发深圳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（深府﹝2021﹞41号），本项目选址均属于一般管控单元，不涉及广东省划分的生态保护红线，与生态保护红线的管理要求相符。 （2）与环境质量底线相符性分析 本项目为麒麟山庄三湖水质提升工程，项目实施后对三湖水质起到改善作用，优于现状水质。因此本工程的实施满足区域环境质量底线的控制要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 本工程为水质提升工程，营运期主要为生态补水，施工期用水主要为施工机械用水和施工人员生活用水，用水量较小，且施工期为临时的，因此本工程不会影响南山区用水总量。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 根据《深圳市生态环境局关于印发深圳市环境管控单元生态环境准入清单的通知》（深环〔2021〕138号），项目天鹅湖及内湖属于西丽街道一般管控单元2（YB19）、彩鳞湖属于桃源街道一般管控单元（YB26），本报告选取与本项目有关的内容一一论述相符性分析。 综上，项目建设与一般管控单元的管控要求不冲突，符合“三线一单”的要求，详见表1-1。 |

表1-1  与《深圳市陆域环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析表

| 管控维度 | 管控维度细类 | 序号 | 管控要求 | 本工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市 总体 管控 要求 | 区域布局管控要求 | 禁止开发建设活动的要求 | 1 | 列入《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》中的禁止发展类产业和限制发展类产业，禁止投资新建项目。 | 项目不属于禁止发展类、限制发展类和禁止投资新建项目。 |
|  |  |  | 2 | 禁止在水产养殖区、海水浴场等二类海域环境功能区及其沿岸新建、改建、扩建印染、印花、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、酿造、化肥、染料、农药、屠宰等项目或者排放油类、酸液、碱液、放射性废水或者含病原体、重金属、氰化物等有毒有害物质的废水的项目和设施。 | 项目建设地址不在水产养殖区、海水浴场等二类海域环境功能区及其沿岸。本项目为水质提升工程，不属于工业项目。 |
|  |  |  | 3 | 除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。禁止实施可能改变大陆自然岸线（滩）生态功能的开发建设。 | 项目不在严格保护岸线的保护范围内。不改变大陆自然岸线（滩）生态功能。 |
|  |  |  | 4 | 严格控制VOCs新增污染排放，禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 | 项目不属于生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 |
|  |  |  | 5 | 新建、改建、扩建锅炉必须使用天然气或电等清洁能源，禁止新建燃用生物质成型燃料、生物质气化和柴油等污染燃料的锅炉。 | 项目不涉及锅炉。 |
|  |  |  | 6 | 禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 | 项目不属于餐饮服务项目。 |
|  |  | 限制开发建设活动的要求 | 7 | 列入《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》中的限制发展类产业，禁止简单扩大再生产，对于限制发展类产业的现有生产能力，允许企业在一定期限内加以技术改造升级。 | 项目不属于限制发展类。 |
|  |  |  | 8 | 实施重金属污染防治分区防控策略，推动入园发展类的电镀、线路板行业企业分阶段入园发展。 | 项目不属于电镀、线路板行业。 |
|  |  |  | 9 | 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 项目不属于“两高”项目。 |
|  |  |  | 10 | 不得建设可能导致重点保护的野生动植物生存环境污染和破坏的海岸工程；确需建设的，应当征得野生动植物行政主管部门同意，并由建设单位负责组织采取易地繁育等措施，保证物种延续。 | 项目不属于海岸工程项目。 |
|  |  |  | 11 | 严格限制建设项目占用自然岸线；确需占用自然岸线的建设项目，应当严格依照国家规定和《深圳经济特区海域使用管理条例》有关规定进行论证和审批，并按照占补平衡原则，对自然岸线进行整治修复，保持岸线的形态特征和生态功能。 | 项目不占用自然岸线。 |
|  |  |  | 12 | 合理优化永久基本农田布局，严控非农建设占用永久基本农田。 | 项目不占用基本农田。 |
|  |  | 不符合空间布局活动的退出要求 | 13 | 列入《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》中的禁止发展类产业，现有生产能力在有关规定的淘汰期限内予以停产或关闭。 | 项目不属于禁止发展类产业。 |
|  |  |  | 14 | 城市开发边界外不得进行城市集中建设，逐步清退已有建设用地，重点加快一级水源保护区、自然保护区核心区与缓冲区、森林郊野公园生态保育区与修复区、重要生态廊道等核心、关键性生态空间范围内的建设用地清退。 | 项目不属于城市集中建设项目。 |
|  |  |  | 15 | 现有燃用柴油和生物质成型燃料工业锅炉应限期退出或关停或进行煤改气、煤改电，实现全市工业锅炉100%使用天然气、电等清洁能源。 | 项目不涉及。 |
|  | 能源资源利用要求 | 水资源利用要求 | 16 | 严格落实最严格的水资源管理制度，强化工业、服务业、公共机构、市政建设、居民等各领域节水行动，推动全市各区全部达到节水型社会标准。 | 项目严格落实水资源管理制度，节约用水。 |
|  |  | 地下水开采要求 | 17 | 禁采区内：禁止任何单位和个人取用地下水，现有地下水取水工程，取水许可有效期到期后一律封闭或停止使用，但下列情形除外：为保障地 下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（抽排）水的；为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的；为开展地下水监测、调查评价而少量取水的。 | 项目不取用地下水。 |
|  |  |  | 18 | 限采区内：除对水温、水质有特殊要求外，不再批准新增抽取地下水的取水许可申请。水行政主管部门对已批准的地热水、矿泉水取水工程应核定开采量和年度用水计划，进行总量控制，确保地下水采补平衡。 | 项目不取用地下水。 |
|  |  | 禁燃区要求 | 19 | 在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。 | 项目主要能源为电力，不使用高污染燃料。 |
|  | 污染物排放管控要求 | 允许排放量要求 | 20 | 根据国家和广东省核定的重点污染物排放总量控制指标，制定本市重点污染物排放总量控制指标和控制计划，明确重点污染物排放总量控制指标分配、达标要求、削减任务和考核要求。 | 项目无须申请总量. |
|  |  |  | 21 | 市生态环境部门应当根据近岸海域环境质量改善目标和污染防治要求，确定主要污染物排海总量控制指标。对超过主要污染物排海总量控制指标的重点海域，可以暂停审批涉该海域主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件。 | 项目不涉及近岸海域污染物排放。 |
|  |  |  | 22 | 到2025年，雨污分流管网全覆盖，水质净化厂总处理规模达到790万吨/天，污水处理率达到99%。 | 项目区域雨水、生活污水已纳入市政管网。 |
|  |  |  | 23 | 到2025年，NOx、VOCs削减比例应达到深圳市生态环境保护“十四五”减排指标要求和省下达的指标要求。 | 项目为水质提升工程，不产生NOx及VOCs污染物。 |
|  |  |  | 24 | 到2025年，碳排放强度下降比例应达到深圳市生态环境保护“十四五”指标要求和省下达的指标要求。 | 项目不涉及此项。 |
|  |  |  | 25 | 到2025年，一般工业固体废物综合利用率不低于92%。 | 项目无一般工业固废产生。 |
|  |  |  | 26 | 在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。 | 项目无须申请总量。 |
|  |  |  | 27 | 辖区内新增或现有向茅洲河流域直接排放污水的电子工业、金属制品业、纺织染整工业、食品加工及制造业、啤酒及饮料制造业、橡胶制品及合成树脂工业等六类重点控制行业及城镇污水处理厂的化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂等4种水污染物强制执行《茅洲河流域水污染物排放标准》（DB 44/2130-2018）。 | 项目不在茅洲河流域。 |
|  |  |  | 28 | 辖区内新增或现有向石马河、淡水河及其支流直接排放污水的纺织染整、金属制品（不含电镀）、橡胶和塑料制品业、食品制造（含屠宰及肉类加工，不含发酵制品）、饮料制造、化学原料及化学制品制造业等六类重点控制行业及城镇污水处理厂的化学需氧量、氨氮、总磷、石油类等4种水污染物执行《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB 44/2050-2017）规定的排放标准。 | 项目选址不位于石马河、淡水河流域。 |
|  |  |  | 29 | 涉及VOCs无组织排放的新建企业自2021年7月8日起，现有企业自2021年10月8日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”；企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行特别排放限值。 | 项目无VOCs产生。 |
|  |  |  | 30 | 新建加油站、储油库自2021年4月1日起执行《加油站大气污染物排放标准》《储油库大气污染物排放标准》规定，严格落实“企业边界油气浓度无组织排放限值应满足监控点处1小时非甲烷总烃平均浓度值＜4.0mg/m3”要求。 | 项目不涉及加油站，储油库。 |
|  |  | 现有源提标升级改造 | 31 | 全市新建、扩建水质净化厂主要出水指标应达到地表水准Ⅳ类以上。 | 项目不涉及此项。 |
|  |  |  | 32 | 全面落实“7个100%”工地扬尘治理措施：施工围挡及外架100%全封闭，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，占地5000平方米及以上的建设工程100%安装TSP在线自动监测设施和视频监控系统。 | 项目施工期严格按照要求落实。 |
|  |  |  | 33 | 全面推动工业涂装、包装印刷、电子制造等重点行业源头减排，完善VOCs排放清单动态更新机制，推进重点企业VOCs在线监测建设，开展VOCs异常排放园区/企业精准溯源。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  |  | 34 | 强化餐饮源污染排放监管，督促餐饮单位对油烟净化设施进行维护保养，全面禁止露天焚烧。 | 项目不属于餐饮行业。 |
|  |  |  | 35 | 全面开展天然气锅炉低氮燃烧改造。 | 项目不涉及机动车生产。 |
|  |  |  | 36 | 加快老旧车淘汰，持续推进新能源车推广工作，全面实施机动车国六排放标准。 | 项目不涉及机动车生产。 |
|  | 环境风险防控要求 | 联防联控要求 | 37 | 建立地上地下、陆海统筹的生态环境治理制度。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  |  | 38 | 完善全市环境风险源智慧化预警监控平台，建立大气环境、水环境、群发及链发、复合以及历史突发环境事件情景数据集，构建全市环境风险源与环境风险受体基础信息库。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  | 用地环境风险防控要求 | 39 | 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  |  | 40 | 强化农业污染源防控，加强测土配方施肥技术、绿色防控技术、生物农药及高效低毒低残留农药的推广应用。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  | 企业及园区环境风险防控要求 | 41 | 建立风险分级分类管控体系，推动重点行业、企业环境风险评估和等级划分，实施重点企业生产过程、污染处理设施等全过程监管。 | 项目不属于生产型企业。 |
| 区 级共性管控要求 | 南山区 | 区域布 局管控 | 1 | 围绕科技产业创新、高等教育和总部经济集聚区的发展定位，重点推进前海深港现代服务业合作区、西丽湖国际科教城、蛇口国际海洋城、西丽高铁新城、深圳湾超级总部基地建设，打造南山中央智力区和世界级创新型滨海中心城区。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  | 能源资 源利用 | 2 | 在后海片区、蛇口自贸区、深圳湾超级总部基地等片区开展海绵城市建设试点工程，推广再生水利用，推动再生水用于工业、城市景观、生态用水和城市杂用水。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  |  | 3 | 新建建筑严格执行强制性建筑节能标准，实现设计阶段和施工阶段建筑节能标准执行率均为100%。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  | 污染物排放管理 | 4 | 完善污水总管建设，推进支管网建设，实现污水全域全量收集、全面达标处理；持续推进管网修复与改造，以污水管网诊断与溯源为基础，推进“一厂一策”系统化整治，精准开展污水处理提质增效工程。 | 项目所在区域已纳管，污废水经处理后进入市政管网，不直排入河。 |
|  |  |  | 5 | 综合考虑城市排涝要求、雨水利用条件、实际建设情况等因素，因地制宜开展重点面源污染区域污染雨水的源头精准截流、收集及处理设施建设。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  |  | 6 | 加大挥发性有机物污染治理力度，采用名单制对企业VOCs污染进行专项整治，推广低挥发性材料。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  | 环境风 险防控 | 7 | 督促重点企业完善突发环境事件风险防控措施，制定突发环境事件应急预案并备案，定期进行突发环境事件应急知识和技能培训、开展应急演练，加强环境应急能力建设，提高防范和处置污染事故的能力。 | 项目按要求落实。 |
|  | 桃源街道一般管控单元（YB26） | 区域布局管控 | 1 | 除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  | 能源资源利用 | 2 | 执行全市和南山区总体管控要求内能源资源利用维度管控要求。 | 项目按要求落实。 |
|  |  | 污染物排放管控 | 3 | 西丽再生水厂内臭气处理工程的设计、施工、验收和运行管理应符合《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》和国家现行有关标准的规定。 | 项目不属于西丽再生水厂施工项目。 |
|  |  |  |  | 大力推进低VOCs含量原辅材料替代，全面加强无组织排放控制，实施VOCs重点企业分级管控。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  | 环境风险防控 | 4 | 西丽再生水厂应当制定本单位的应急预案，配备必要的抢险装备、器材，并定期组织演练。 | 项目不属于西丽再生水厂施工项目。 |
|  | 西丽街道一般管控单元2（YB19） | 区域布局管控 | 1 | 留仙洞产业集聚区应发挥周边教育、科研、产业、配套等综合优势，重点发展人工智能、高端装备、精准医疗等领域，打造以总部基地和研发中心为特色的综合性战略性新兴产业集聚区。 | 项目不在留仙洞产业集聚区范围内。 |
|  |  |  |  | 除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  | 能源资源利用 | 2 | 执行全市和南山区总体管控要求内能源资源利用维度管控要求。 | 项目按要求落实。 |
|  |  | 污染物排放管控 | 3 | 西丽水质净化厂内臭气处理工程的设计、施工、验收和运行管理应符合《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》和国家现行有关标准的规定。 | 项目不属于西丽再生水厂施工项目。 |
|  |  |  |  | 大力推进低VOCs含量原辅材料替代，全面加强无组织排放控制，实施VOCs重点企业分级管控。 | 项目不涉及此项内容。 |
|  |  | 环境风险防控 | 4 | 西丽水质净化厂应当制定本单位的应急预案，配备必要的抢险装备、器材，并定期组织演练。 | 项目不属于西丽水质净化厂项目。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目为麒麟山庄三湖水质提升工程，麒麟山庄三湖坐落于深圳市南山区，三湖分别为天鹅湖、彩鳞湖和内湖，其中天鹅湖体位于麒麟山庄中部（中心坐标：113°58′20.478″，22°36′34.437″）；彩鳞湖位于麒麟山庄东北角麒麟苑东侧（中心坐标：113°58′39.133″，22°36′47.453″）；内湖位于麒麟山庄西南角文体馆西测（中心坐标：113°58′20.478″，22°′34.437″）。本工程三面环山，西为西丽水库，东南为西丽高尔夫球场，南为长岭陂河及塘朗山。 工程位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 根据相关生态环境及水务发展“十四五”规划要求，未来深圳市发展将更注重河湖生态保护修复，“有河有水、有鱼有草、人鱼和谐”成为“十四五”重点流域水生态环境保护规划追求的目标任务。坚持山水林田湖草系统治理，协同好水生态、水资源、水环境。 在水生态方面，以维护河湖生态功能需要为重点，明确河湖生态保护修复措施，力争在“有鱼有草”实现突破、让生物多样性增加、生物链完整性更好，水体自净功能更强大。麒麟山庄三湖水质提升项目的实施，是落实水生态环境改善的重要体现。 深圳河湾流域管理中心已经于2021年4月委托中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司完成本项目项目建议书编制工作，并与2021年5月通过深圳市水务发展专项资金项目项目建议书必要性审查（见附件2），认为项目实施有必要。根据项目建议书，麒麟山庄三湖水质提升工程的实施范围为麒麟山天鹅湖，麒麟苑东侧彩鳞湖及文体馆西测内湖，将改善麒麟山庄内湖体水环境、水生态现状。工程实施后能使得湖体主要水质指标基本稳定维持地表III类水，且水体透明度由较大幅度的提升，增强周边水体感官效果，提高区域水资源利用水平，加强其区域物种栖息地和生态踏脚石的功能。项目建议书工程内容包括：取水泵站、水处理设施新建以及补水管道新建、生境修复及生态系统调节等工程内容。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》（2021年版）的有关规定，该项目属“五十、水利-122、河湖整治中的“其他”类别，且不涉及生态敏感区（一）中的全部区域；不涉及生态敏感区（二）中的重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，不涉及人居敏感区中的文物保护单位，需编制备案类环境影响报告表。 受深圳河湾流域管理中心的委托，深圳市宗兴环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，经实地勘察后，编制完成本建设项目环境影响报告表，为环境管理部门管理当地生态环境提供技术支撑。 2、项目组成及规模 2.1项目基本概况 项目名称：麒麟山庄三湖水质提升工程项目 建设单位：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室） 投资估算：3999.98万元 项目内容：主要对麒麟山天鹅湖、麒麟山庄麒麟苑彩鳞湖以及麒麟山庄文体馆西侧内湖的水质进行提升，以水环境改善提升为主要目标。主要涉及新建取水泵站、水处理设施以及补水管道等工程内容。 2.2项目组成 本项目主要为麒麟山庄三湖水质提升工程，仅在麒麟山庄管理范围内实施，因此本项目不涉及新增永久占地，工程主要为临时占地。工程内容主要包括主体工程、公用工程及环保工程等，详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程分类 项目名称 主要建设内容及工程 备注 主体工程 麒麟山庄三湖水质提升工程 ①新建2个泵站，其中天鹅湖新建一个泵站，设计尺寸为φ3800mm，深度为6.1m；泵站内设置两套泵，一套负责彩麟湖补水，一套负责内湖补水，内湖新建一个循环泵站，设计尺寸为φ2000mm，深度为6.8m。 新建 ②新增两座气浮处理设备，其中一座位于彩鳞湖北侧，处理量为20000m3/d；一座位于内湖西侧，处理量为3000m3/d。 新建 ③东江补水管线和护城河西侧现状补水管道的延长建设，新建管道DN630管2km、DN250管1.5km。 新建 公用工程 供电 市政供电 依托 供水 市政供水 依托 排水 施工废水经沉淀处理后综合利用，不外排；施工人员生活不单独设置施工营地，租用周边民房办公生活，生活污水处理依托周边化粪池设施，经周边居民的化粪池处理后再进入西丽水质净化厂，处理达标后排放。 依托 环保工程 废水 施工废水经沉淀处理后综合利用，不外排；施工人员生活不单独设置施工营地，租用周边民房办公生活，生活污水处理依托周边化粪池设施，经周边居民的化粪池处理后再进入西丽水质净化厂，处理达标后排放。 施工期间 营运期生活污水可纳入西丽水质净化厂处理。 营运期间 废气 施工期产生的扬尘采用洒水抑尘，将易产生粉尘的物料密闭运输；施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 施工期间 噪声 选用低噪声设备和工艺，合理安排施工时间和布局施工现场等。 施工期间 选取低声噪声设备、减震、隔声等措施。 营运期间 固废 施工期间产生的施工废渣运至相关主管部门指定的地点处理；隔油废油采用油桶盛装后直接外交由有危废处理资质的单位处理；施工人员生活垃圾经生活垃圾桶收集后统一收集后由环卫部门清运。 施工期间 项目运营过程中主要来自管理人员的生活垃圾、项目运营过程中营运期固废主要为设备产生的污泥以及管理过程中收割的植物、枯枝、树叶等。设备产生的污泥由专人及时清理，输送至污水处理管道；生活垃圾和收割的植物、枯枝树叶经收集后定期由管理人员运至周边临近的垃圾收集点，交由市政环卫部门处理。 营运期间 生态恢复 施工结束后及时对临时开设的施工便道进行修复。 / 2.3工程建设内容 （1）现有补水泵站运行工况调整 本工程对三座湖泊补水进行统一考虑，将补水统一通过彩麟湖进行补水，再自流进入天鹅湖，然后通过新建泵站补水至内湖。 本工程考虑利用现状东江引水泵站进行外部补水。泵站原设计最低水位为28.00m，设计常水位32.1m，吸水井容积99m3，由于彩麟湖的最高控制点距离地面的高度为41米，为了确保水泵能够在高效区段正常运行，建议调整原补水泵站设计最低水位为30m，吸水井容积为51m3，能够更好满足水泵的吸水和补水要求。 （2）新增泵站 本项目综合考虑占地，投资，施工周期，对周边环境影响以及后期管理维护方便等角度，考虑在天鹅湖下游设置混凝土结构泵房；在内湖设置的内循环泵站采用一体化预制泵站，一体化预制泵站相对占地较小，全地埋式，对周边影响较小。 ①天鹅湖新建泵站 泵站设计尺寸为φ3800mm，深度为6.1m；泵站内设置两套泵，一套负责彩麟湖补水，一套负责内湖补水。 ②内湖循环泵站泵站设计尺寸为φ2000mm，深度为6.8m；泵站采用地埋式一体化预制泵站，泵壳采用复合缠绕玻璃钢材料。 （3）除藻设备 本项目拟采用地上气浮除藻处理设施对水质进行提升。 ①彩鳞湖处新增处理量为20000m3/d的气浮除藻设备一台，占地约为300m2，设计每日运行8-10小时； ②内湖处新增处理量为3000m3/d的气浮除藻设备一台，占地约为100m2，设计每日运行6-8小时。 2.4工程设计 （1）内循环泵站 为了保障麒麟山庄湖体水循环动力，在天鹅湖南侧及内湖南侧分别新建两座泵站，分别从天鹅湖及内湖取水，以实现天鹅湖-彩鳞湖-内湖三湖之间的联动内循环以及内湖自循环。 天鹅湖南侧泵站：泵站设计尺寸为φ3800mm，深度为6.1m；泵站内设置两套泵，一套负责彩麟湖补水，一套负责内湖补水： ①负责彩麟湖补水的泵站设计规模为2万m³/d，最大时流量为833m3/h，扬程为21m，设置2台泵，1用1备，单台水泵流量833m3/h，单台泵功率为90kw； ②负责内湖补水的泵站，主要作用是维持内湖水面，内湖每日需补水量为160m3，故本工程考虑每日补水1.5h，泵站设计规模为120m3/h，扬程为18m，设置2台泵，1用1备，单台泵流量125m3/h，单台泵功率为10kw。 内湖循环泵站从内湖南侧取水，当水质较好情况下，可经管道直接排放入内湖，形成自循环系统，当水质较差时，开启气浮设备，经气浮设备处理再排放。内湖循环泵站采用地埋式一 体化预制泵站，泵壳采用复合缠绕玻璃钢材料，设计规模为3000m3/h，最大时流量为125m3/h，单台泵功率为10kw，筒体直径2.0m。 ③主要工程量： 表2-2 天鹅湖取水泵站主要工程量表 序号 名称 规格 材质 单位 数量 备注 1 一体化泵站 规模（2万+0.3万）m3/d，直径3.8m，含合资及以上品牌提升泵。 座 1 泵坑采用D=6米，井深6.03米；沉井支护开挖，成套设备 2 取水头部 A*B*H=4.6×3.1*3.0m 座 1 拉森钢板桩支护 3 进水管 D1020，壁厚10mm 钢管 m 20 机动车路面（沥青），埋深 4.5m，拉森钢板桩支护 4 硬密封卧式蝶阀 DN1000 球磨 套 1 含双法兰伸缩器 5 新建一体化泵站阀门井1 2.2×3.0×H4.6m 钢 砼 座 1 07MS101-2/110-DN1000，拉森钢板桩支护 6 新建一体化泵站阀门井2 4.8×3.2×H2.5m 钢 砼 座 1 参见工艺图，井结构及配筋参考07MS101-2/110-DN1800管，槽钢支护 7 4.2×3.0×H2.5m 4.2×3.0×H2.5m 钢 砼 座 1 参见工艺图，井结构及配筋参考07MS101-2/110-DN1800管，槽钢支护 表2-3 内湖循环泵站主要工程量表 序号 名称 规格 材质 单位 数量 备注 1 一体化泵站 规模0.3万m3/d，直径 2.0m，含合资及以上品牌提升泵。 座 1 泵坑采用 D=4.5 米,井深 6.86 米；沉井支护开挖，成套设备 2 取水头部 A*B*H=2.6×1.6*2.65m 座 1 拉森钢板桩支护 3 进水管 D520，壁厚10 钢管 m 20 绿化带，埋深4.5m，拉森钢板桩支护 4 新建一体化泵站阀门井2 3.2×2.7×H2.5m 钢 砼 座 1 参见工艺图，井结构及配筋参考 07MS101-2/110-DN1800管，槽钢支护 （2）气浮除藻设备 ①建设内容：为保障进入湖体水质达到标准，在补水水质情况较差的情况下，将水引入气浮设备中进行处理后再经设备排放入湖体，本项目新增两座气浮处理设备，一座位于彩鳞湖北侧，处理由东江引水泵站及天鹅湖引水泵站泵送至彩鳞湖的水，另一座位于内湖西侧，处理由天鹅湖南侧泵站泵送至内湖的水。在水质较好的情况下，可关闭气浮设备，直接补水进入湖体。 两处气浮设施均配套建设控制房一座，其中彩麟湖控制用房兼做项目总体值班控制室，彩麟湖气浮池及空置房在现状湖边斜坡场地平整后建设。 ②工作原理：气浮是一种固液或液液分离工艺，主要用来去除废水中难以沉降且相对密度接近水的微小悬浮物、胶体及油脂类物质。 气浮过程中形成大量微细而均匀的气泡(3-7μm)，这些微细气泡作为载体，与水中悬浮絮体颗粒充分混合、接触、黏附，形成夹气絮体上浮到液体表面，气泡、水、絮体（油）三相混合体，通过刮沫机收集泡沫或浮渣达到分离杂质，净化水质的目的。在溶气气浮系统中，空气在高压下溶于水中并接近饱和状态，然后减至常压释放，这时溶解的过饱和空气便以微小的气泡从水中析出并进行气浮。 ③工艺流程： 图2-1 气浮除藻设备工艺流程 ④主要工程量： 表2-4 彩麟湖气浮系统主要工程量表 系统 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 一 气浮系统 1 气浮主机及配套空气及加药系统设备 1.设计处理量834m3/h；P2.藻类去除率>95%；P3. 进水SS<20mg/L 时，出水SS<8mg/L，浊度<1NTU. 套 1 成套设备供应，含安装 2 相关控制仪表 含超声波液位计等，匹配 系统需求 3 配套电气及自动控制系统及柜体 远程/就地控制，预留DCS接口 4 配套管道（不含埋地进出水、排渣管道）、阀门、五金件等 5 配套电线、电缆、穿线管等 二 控制室 6 加药及水质监测间 7m长x5.72m宽x5m高 座 1 7 值班室 5.2m长x2.6m宽x5m高 座 1 8 空压机房 5.2m长x3.12m宽x5m 高 座 1 三 平面图 9 PE给水管（压力管） de800PN1.6，SDR11 m 7 管顶敷土0.7m 10 PE给水管（压力管） de630PN1.6，SDR11 m 13 管顶敷土0.7m 11 PE给水管（压力管） de450PN1.6，SDR11 m 25 管顶敷土0.7m 12 PE给水管（压力排渣管） de200PN1.6，SDR11 m 23 管顶敷土0.7m 13 PE法兰 de800PN1.6，SDR11 套 1 14 PE法兰 de630PN1.6，SDR11 套 1 15 PE法兰 de450PN1.6，SDR11 套 1 16 PE法兰 de200PN1.6，SDR11 套 1 17 PE弯头 de630*90°PN1.6，SDR11 个 3 18 PE弯头 de450*90°PN1.6，SDR11 个 3 19 PE弯头 de200*90PN1.6，SDR11 个 2 20 ∅1250圆形混凝土雨水检查井 ∅1250H=1.5 座 1 06MS201-15 21 排水沟 B*H=250*300 m 27 07J306-P24/④ 22 钢制布水器1 （4*DN450）×DN800 个 1 表2-5 内湖气浮系统主要工程量表 系统 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 一 气浮系统 1 气浮主机及配套空气及加药系统设备 1.设计处理量 125m3/h；P2.藻类去除率>95%；P3.进水SS<20mg/L 时，出水SS＜8mg/L，浊度<1NTU. 套 1 成套设备供应，含安装 2 相关控制仪表 含超声波液位计等，匹配系统需求 3 配套电气及自动控制系统及柜体 远程/就地控制，预留DCS接口 4 配套管道（不含埋地进出水、排渣管道）、阀门、五金件等 5 配套电线、电缆、穿线管等 二 控制室 6 加药及控制室 5.2m长x5.72m宽x5m高 座 1 三 平面图 7 PE给水管（压力管） de400PN1.6，SDR11 m 4 管顶敷土0.7m 8 PE给水管（压力管） de250PN1.6，SDR11 m 6 管顶敷土0.7m 9 PE给水管（压力排渣管） de200PN1.6，SDR11 m 12 管顶敷土0.7m 10 PE法兰 de400PN1.6，SDR11 套 1 11 PE法兰 de250PN1.6，SDR11 套 1 12 PE法兰 de200PN1.6，SDR11 套 1 13 PE法兰 de400PN1.6，SDR11 个 3 14 PE法兰 de250PN1.6，SDR11 个 3 15 PE法兰 de200PN1.6，SDR11 个 2 16 ∅1000圆形混凝土雨水检查井 ∅1250H=1.5m 座 1 06MS201-12 17 排水沟 B*H=250*300 m 17 07J306-P24/④ 18 钢制布水器2 （4*DN250）×DN400 个 1 （3）管道工程设计 补水管线：补水线路的布置应尽量使得施工期交通方便、干扰少，建成后运行期间便于管理和维修，线路的选择和布置力求经济合理。 管径及管材：管径选择DN600及DN250。开挖直埋管段：本工程补水泵站出水压力较小，管道起伏不大，管道埋深较浅，因此，开挖管段建议采用PE管；跨河段：埋深较深段采用钢管。 管道的设计荷载：埋地式管道除考虑管道的土压力、内水压力、地下水压力、管道自重外，还考虑地面堆载或路面车辆荷载（两者取大值）、及地震作用等。 管道的温度作用的季节温差和施工闭合温差按±25℃计算。过路段的地面车辆荷载，根据我国《城市桥梁设计荷载标准》CJJ11-2011 的规定，对快速路、主干路采用“城-A”级汽车荷载；对次干路、支路采用“城-B”级汽车荷载。 沟槽开挖：沟槽的开挖采用以机械为主并以人工相结合的方法进行。在无障碍且地质条件较好的地段，采用放坡式开挖，施工开挖临时边坡系数取1:0.5。 ①管道埋设深度小于1.5m且周围具备放坡条件时，采用放坡开挖，中粗砂基础。 图2-2 管道基础详图（放坡开挖） ②管道埋设于路面结构层、开挖深度大于等于1.5m，小于6m时为减少开挖路面量，采用槽钢或拉森钢板桩支护方式，直立开挖，中粗砂基础。 图2-3 管道基础详图（有支护） 2.5公用工程 本工程施工用水就近接城市自来水管道供水。 本工程施工用电主要有施工机械用电、施工照明用电等。工程附近有动力线路，可就近接线，不另设施工用电变配系统，少数施工作业面距离输电线路较远，施工用电可采用柴油发电机供电。 本工程施工期间通讯采用固定程控电话及移动通讯设备方式。 2.6临时工程 园内无施工道路，因设备材料进出以及淤泥外运需布置临时施工便道；临时便道主要利用原公园花岗岩道路，采取底部垫20cm碎石，满铺2.5cm厚钢板覆盖保护，钢板与钢板之间采用连接板焊接或者螺栓连接固定。施工便道宽4m，根据需要设置错车道和回车平台。 本项目围挡采用PVC围挡和装配式钢结构围挡两种，靠近市政道路、人流量较大区域布设装配式钢结构围挡围挡；园区内部人流量较小区域布设PVC围挡。 在麒麟山庄西侧入口处临时施工营地和临时材料堆放场地，在天鹅湖、彩鳞湖、内湖布置PE管材临时堆放场地和临时材料堆放场地，方便施工取用，同时做好防护工作。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工总体布置 各工区临时设施分区集中布置，施工临建设施布置在工程区附近开敞地带，并尽量利用现有空地，要求便于施工、节约能源、减少运输、提高效率。 施工人员生活不单独设置施工营地，租用周边民房生活，施工现场仅在彩麟湖北侧，拟建彩麟湖气浮处理设施附近空地设立临时办公点。临时办公点采用集装箱房，占地面积约1000m2。 2、工程总体布置 本工程需要进行整治的三座湖泊分别为天鹅湖、彩麟湖、内湖，其中彩麟湖、内湖分别位于天鹅湖东北侧以及西南侧，直线距离天鹅湖约500余米，项目拟在天鹅湖下游设置混凝土结构泵房；在内湖设置的内循环泵站采用一体化预制泵站，彩鳞湖北侧及内湖西侧新增两座气浮处理设备，东江补水管线和护城河西侧现状补水管道的延长建设，具体见图2-2。 图2-4 工程总体布置平面图 |
| 施工方案 | 1、总体施工安排 （1）施工工艺 工程施工工艺流程及产污环节图示如下： 图2-3 施工工艺流程图 图2-4 管道施工工艺流程图 （2）施工顺序 根据本项目工作面较分散、施工内容多等特点，按区域分为水面保障工程和水质保障工程两个施工区域，各区域间根据区间位置情况，可适当调整划分内容，以充分利用施工资源，区域间施工资源可在项目部的统一协调组织下，进行合理调剂。 每个施工区域的各建筑物本着“先交安先施工（完工）、先主要建筑物后次要建筑物”的原则安排施工，在进度要求允许的前提下，尽量合理组织分阶段开工、流水施工。 每个建筑物的施工分三个阶段，即：地下结构阶段、主体结构施工阶段、设备安装及绿化恢复施工阶段。按照“先基础、后主体、再设备安装，最后装饰”的施工顺序组织施工。 本着工程先紧后松的原则，工程开工后，须尽快形成施工高峰，各施工区域同时开工，平行施工，各区域施工资源配备充足，适当加大投入。 （3）施工进度计划 工程总工期为5个月，计划开工日期2023年3月1日，计划完工日期2023年7月31日。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 根据深府〔2008〕98号文件《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》，项目大气环境质量评价区域属二类区，故大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准。 根据《深圳市生态环境质量报告书（2021年）》，深圳市2021年区域空气质量现状监测数据见表3-1。 表3-1 2021年深圳市区域空气质量监测数据统计表 污染物 评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均浓度 6 60 10.0 达标 日平均第98百分位数浓度 9 150 6.0 达标 NO2 年平均浓度 24 40 60.0 达标 日平均第98百分位数浓度 53 80 66.3 达标 PM10 年平均浓度 37 70 52.8 达标 日平均第95百分位数浓度 78 150 52.0 达标 PM2.5 年平均浓度 18 35 51.4 达标 日平均第95百分位数浓度 39 75 52.0 达标 CO 年平均浓度 — — — — 日平均第95百分位数浓度 800 4000 20.0 达标 O3 年平均浓度 — — — — 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度 130 160 81.3 达标 由上表可看出，2021年，深圳市环境空气中SO2、NO2、PM10和PM2.5年平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO的日平均浓度以及O3的日最大8小时滑动平均的特定百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域属深圳湾流域，临近的地表水体大沙河（水质类别为V类）。本报告深圳湾流域引用深圳市生态环境局《深圳市生态环境质量报告书2016-2020》中2020年深圳湾流域水质评价以及深圳市南山区人民政府网站中重点领域信息公开专栏的“2021年全年南山区水质质量状况”，数据见下表： 表3-2 2020年深圳湾流域监测断面水质类别统计 名称 断面数（个） Ⅰ~Ⅲ类断面比例（%） Ⅳ、Ⅴ类断面例（%） 劣Ⅴ类断面 比例（%） 水质状况 深圳湾流域 34 35.3 55.9 8.8 轻度污染 由上表可知，2020 年深圳湾流域水质状况为轻度污染。 表3-3 2021年全年南山区重点河流水质状况 河流名称 水质类别 大沙河 Ⅱ类 表3-4 2021年全年南山区饮用水水源地水质状况 水源名称 水质类别 水质达标率 西丽水库 Ⅲ类 100% 根据深圳市南山区人民政府网站中重点领域信息公开专栏的“2021年全年南山区水质质量状况”，2021年全年大沙河水质类别为Ⅱ类，西丽水库水质类别为Ⅲ类。 3、声环境质量现状 根据深环〔2020〕186号市生态环境局关于印发《深圳市声环境功能区划分》的通知，本项目所在区域属声环境1类区域（见附图7），因此本项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 为了解项目声环境现状，本次环评委托深圳市惠利权环境检测有限公司于2023年2月6日在项目彩麟湖西侧-麒麟山庄麒麟苑、天鹅湖南侧-麒麟山庄九号楼和内湖东南侧-建筑物处各设一测点进行噪声监测，监测时现有项目正常运行（监测报告见附件4）。监测结果统计见下表3-5。 表3-5 声环境监测数据一览表 单位：dB（A） 检测点位 采样时间 声源 检测结果 Leq dB(A) Leq L10 L50 L90 Lmax Lmin SD 彩麟湖西侧-麒麟山庄麒麟苑N1 12:29~12:39 生活噪声 49.7 55.2 47.4 46.6 59.3 39.9 3.2 23:32~23:42 生活噪声 41.2 43.2 40.8 38.6 49.4 34.5 1.7 天鹅湖南侧-麒麟山庄九号楼N2 11:53~12:03 生活噪声 49.9 52.4 46.2 43.0 61.2 41.9 4.1 23:17~23:27 生活噪声 43.3 45.4 43.0 39.2 52.6 35.7 2.4 内湖东南侧-建筑物N3 12:10~12:20 生活噪声 47.8 53.4 44.2 43.6 60.6 40.5 3.6 23:01~23:11 生活噪声 40.1 42.0 38.6 37.2 55.8 35.3 2.1 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 1类 昼间 55 / / / / / / 夜间 45 / / / / / / 备注：1.采样天气状况：晴；风速：1.4m/s； 2.昼间：6:00~23:00，夜间23:00~次日6:00。 从监测结果来看，彩麟湖西侧-麒麟山庄麒麟苑、天鹅湖南侧-麒麟山庄九号楼和内湖东南侧-建筑物处声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区限值要求。 图3-1 项目噪声监测点位图 4、生态环境现状 （1）陆生生物 本项目所在区域野生动物资源种类较为丰富，主要有麻雀、山斑鸠、松鼠、蝙蝠、蜥蜴等，本项目施工影响区域属于城市建成区，人类干扰强度大，不是大型野生动物主要活动范围，未发现国家和省级重点保护野生动物及栖息地分布。 （2）水生生物 根据现场资料搜集，项目所在区域水库内主要为当地常见的经济鱼类，未有发现珍稀鱼类的记录，也未发现鱼类“三场”。湖内水生生物以水草、藻类为主，包括各种浮游植物，浮游动物，底栖动物等。 （3）植被 河道现状均为一般的人工植被，以本地常见绿化树种为主，在直接影响区域内未发现国家和市级重点保护的珍稀濒危植物种类，项目建设不会造成珍稀濒危植物的破坏或灭绝。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 存在的问题： 麒麟山庄三湖由于使用时间较长而且部分设备老旧，基本失去相应的使用功能，加上湖内流动水较少，导致湖泊的生态系统逐渐遭到破坏，藻类植物大量生长，对水体透明度造成一定的不利影响。本项目实施后，可有效对其水质进行提升改善，通过生态补水、活水循环系统、水生态系统的构建等措施，加强水体自循环能力，提高水体的自净能力，提高了水体透明度和水色，发挥湖体海绵调蓄的功能同时为下游大沙河水系持续补充优质生态基流，提升区域水资源利用水平。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘及相关资料叠图分析，本项目周边不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索铒场、越冬场和洄游通道、天然渔场等特殊和重要生态敏感区，区域不涉及工业企业，项目评价范围内的环境保护目标表调查情况见表3-3。 表3-6 主要环境保护目标 环境要素 保护目标名称 中心坐标 保护对象 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离/m 功能区规划 经度E（°） 纬度N（°） 大气环境 麒麟山庄疗养院 113.966854 22.611715 约100人 人群 所在工程范围内 / 环境空气二类功能区 声环境 麒麟山庄疗养院 113.966854 22.611715 约100人 人群 所在工程范围内 / 声环境1类功能区 地表水环境 大沙河 / / 地表水 / 所在流域 / Ⅴ类地表水环境功能区 西丽水库 / / 水源保护区 / 西 / Ⅲ类水域功能区 生态环境 / / / / / / / 部分位于生态控制线范围内 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 根据深府〔2008〕98号文件《关于颁布深圳市环境空气质量功能区划的通知》，项目所在区域属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境质量 本项目属深圳湾流域，三湖溢流水排入大沙河。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），项目所在区域地表水（大沙河）环境属于Ⅴ类地表水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准。 （3）声环境质量 根据《市生态环境局关于印发<深圳市声环境功能区划分>的通知》（深环〔2020〕186号），项目所在区域声环境功能区划为1类区域，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 表3-7 项目所在区域执行的环境质量标准一览表 环境要素 适用标准 指标名称 标准限值 单位 大气环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 指标 1小时平均 24小时平均 日最大8小时平均 年均值 μg/m3 SO2 500 150 — 60 NO2 200 80 — 40 PM10 — 150 — 70 PM2.5 — 75 — 35 CO 10 4 — — mg/m3 O3 200 — 160 — μg/m3 地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 指标 V类标准 mg/L（pH除外pH值为无量纲，粪大肠菌群为个/L） pH 6~9 溶解氧 ≥2.0 高锰酸盐指数 ≤15 化学需氧量 ≤40 生化需氧量 ≤10 氨氮 ≤2.0 总磷 ≤0.4 总氮 / 石油类 ≤1.0 粪大肠菌群 ≤40000 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 执行标准 昼间 夜间 单位 1类 55 45 dB（A） 2、污染物排放标准 （1）水污染物排放标准 项目施工期主要包括施工废水及施工人员生活污水，施工废水经处理后回用，不外排；施工人员生活不单独设置施工营地，租用周边民房办公生活，生活污水依托周边化粪池设施，经周边居民的化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准限值，接入市政污水管网进入西丽水质净化厂处理达标后排放。 项目运营期主要为生活污水，生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准。 （2）大气污染物排放标准 项目施工过程中废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值；施工时使用的柴油机械应执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）标准。 （3）噪声执行标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。 （4）固体废物 固体管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》、深圳市生态环境局《关于加强一般工业固体废物产生单位环境管理的通知》、《国家危险废物名录》（2021年版）的有关规定。 表3-8 施工期污染物排放标准一览表 类别 标准名称及类别 污染物名称 最高允许排放浓度 （mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 废气 施工期 广东省《大气污染物排 放限值》（DB44/27-2001） 颗粒物 / 1.0 烟气黑度 林格曼黑度1级 / 废水 施工期/营运期 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段三级标准限值 污染物名称 第二时段三级标准限值 pH 6-9（无量纲） CODcr 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 氨氮 — 噪声 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 营运期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 昼间55dB（A） 夜间45dB（A） |
| 其他 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）和《广东省环境保护“十四五”规划》，广东省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量实行控制计划管理，重点行业对重金属排放量实行控制计划管理，沿海城市（含深圳）对总氮排放量实行控制计划管理。 本项目无VOCs、重金属产生；施工过程中产生的二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟（粉）尘的量很少，不建议设总量控制指标；施工期、运营期生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第二时段三级标准，排入污水管网，引至西丽水质净化厂进行深度处理，水污染物排放总量由区域性调控解决，不另行分配 CODcr、氨氮、总氮总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 工期生态环境影响分析 | 4.1施工期 4.1.1地表水环境影响分析 施工过程中产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工废水 ①冲洗废水：项目施工过程中石料冲洗、施工机械设备维修和汽车冲洗等会产生一定量废水。砂石料系统废水排放量大，废水中主要污染物为悬浮物，其浓度较高；机械设备维修和汽车冲洗会产生少量废水，主要污染物为悬浮物、石油类，其浓度分别为400mg/L、15mg/L。施工中设置隔油沉淀池对车辆冲洗废水隔油处理，废油回收运往有资质的单位集中处理，出水回用于车辆冲洗，不对环境造成污染。 ②围堰基坑水：基础开挖和引水系统开挖、较深基坑会产生一定量废水，主要污染物为 SS，其浓度约为 800mg/L。对基坑内渗水、沿岸漏排污水需要进行经常性排水。排水采用明沟排水和人工降低地下水位两种措施相结合进行。 围堰基坑废水主要由降水、渗水汇集而成，主要污染物为悬浮物，基坑废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （2）施工人员生活污水：施工期间，施工人数有20人，根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），项目设临时驻地，施工人员人均生活用水系数取180L/d，其污水排放系数取值为0.9，则施工人员生活污水排放量为3.24m3/d。主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3 -N。项目生活污水经化粪池处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，再排入市政污水管网，经西丽水质净化厂处理达标排放，对周围地表水环境影响较小。 4.1.2环境空气影响分析 本工程施工期环境空气污染物主要是土石方开挖、运输等施工过程中产生的施工扬尘、施工机械及运输车辆废气。 （1）施工扬尘 扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于：①场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘；②建筑物料堆放、装卸过程产生的扬尘；③建筑材料运输过程产生的扬尘。施工道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，因此对周围大气环境产生影响。主要污染因子为TSP，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5-20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围。 本工程所在地空气湿度相对较大，且严格要求使用密闭运输车，材料运输过程中产生的粉尘将大大降低，在气候干燥条件下，定期对路面进行洒水抑尘，可大大地降低扬尘对环境空气的影响。 在管道施工过程中，施工单位应根据建管性质和环境现状，加强扬尘防护工作；减少大风天作业，加强洒水抑尘措施，易起尘物料及时采取遮盖措施；并且与邻近单位及当地人员保持良好的沟通，以取得理解和谅解。 （2）施工机械、运输车辆产生的尾气 在施工过程中使用的施工机械，主要有挖掘机、堆土机以及运输车辆等。该类机械以柴油为燃料，在使用过程中产生一定的废气。排放的尾气主要污染物有NOx、CO、HC等，其排放量较小，且为不连续排放，对环境的影响较小。但施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车处于良好工作状态严禁用报废和淘汰设备辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备。 施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 4.1.3声环境影响评价 （1）施工噪声源强分析 施工期间的噪声主要是建筑施工机械运转所带来的工作噪声，及运输车辆等产生的运输噪声。参考《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编，机械工业出版社，2002.9）中的资料，并类比相关资料，本项目施工期间主要噪声及其声级见下表： 表4-1 项目施工机械噪声源强 序号 机械设备 噪声源强 dB(A) 备注 1 挖掘机 90 — 2 振捣器 85 — 3 振动碾 82 — 4 搅拌机 90 — 5 推土机 85 — 6 潜水泵 82 — 7 手扶拖拉机 82 — 8 蛙式打夯机 90 — 9 自卸汽车 82 — （2）施工噪声影响预测 为了反映施工噪声对周边环境的影响，本环评采用点源噪声衰减模式法预测分析施工噪声的污染范围，模式如下： 式中：LP（r）——评价点噪声预测值，dB（A）； L（r0）——参考位置 r0处的声级强度，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考点距声源的距离，m。 根据噪声源强计算施工设备不同距离噪声值，预测结果见表4-2： 表4-2 单台设备运转噪声预测结果 单位 dB(A) 设备名称 10m 20m 50m 70m 100m 150m 挖掘机 70 64.0 56.0 53.1 50 46.5 振捣器 65 59.0 51.0 48.1 45 41.5 振动碾 62 56.0 48.0 45.1 42 38.5 搅拌机 70 64.0 56.0 53.1 50 46.5 推土机 65 59.0 51.0 48.1 45 41.5 潜水泵 62 56.0 48.0 45.1 42 38.5 手扶拖拉机 62 56.0 48.0 45.1 42 38.5 蛙式打夯机 70 64.0 56.0 53.1 50 46.5 自卸汽车 62 56.0 48.0 45.1 42 38.5 由上表可知，在最不利情况下（设备位于场界处），在不考虑建筑物、树木、空气等因素的影响下，距离场界10米处最大噪声值为70dB（A），距离场界20米处单台设备噪声最大值为64dB(A)，距离场界70米处为单台设备噪声最大值为53.1dB（A）。因此，项目昼间施工过程影响范围较小，仅为20米，夜间施工影响扩至50~70米。根据主要环境保护目标可知，昼夜间噪声经过距离衰减后对周围环境有一定影响。 运输噪声：工程施工需要的建筑以及施工中产生的建筑垃圾等固体废物需要通过车辆运输，若不对运输车辆加以管理，将对沿线声环境产生一定的影响。施工期间应采取控制措施（详见环保措施分析一节），经治理后车辆噪声对外界声环境影响程度可以降至最低。 4.1.4固体废物影响分析 项目固体废弃物主要来自土方开挖中产生的隔油池废油、废弃土石方、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）废弃土石方：施工过程中产生的弃石、弃砖等施工垃圾，施工单位将妥善保管，集中存放并外运至指定填埋场进行填埋处理。 （2）建筑垃圾：项目建筑垃圾主要来源于建筑物施工过程，主要包括建筑装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的石子、块石等。预计施工过程产生的建筑垃圾量约1.0t，需运至相关主管部门指定的地点处理。目前设计阶段尚未确定清运地点，建设单位开工前应明确输运地点及运输单位，并制定管理制度及台账。 （3）隔油废油：含油废水经隔油沉淀池处理会产生废油，产生量约0.01t，漂浮的油污经打捞并采用油桶盛装后直接外交由有危废处理资质的单位处理，不在施工区暂存。 （4）生活垃圾：项目施工人员为20人/d，生活垃圾每人每天按1kg计，生活垃圾产生量为20kg/d，统一收集后由环卫部门清运。 4.1.5生态环境影响分析 （1）对陆域植被的影响分析 河道现状均为一般的人工植被，以本地常见绿化树种为主，在直接影响区域内未发现国家和市级重点保护的珍稀濒危植物种类，项目建设不会造成珍稀濒危植物的破坏或灭绝。 施工期间，项目临时占地、施工便道、施工材料堆放场，将在一定程度上破坏植被；同时各种施工机械碾压和施工人员的践踏，将会在一定程度上影响和破坏植被。项目应采取措施控制施工期对生态环境的影响，经治理后项目施工对陆域植被影响在可接受范围之内。 （2）对陆域动物资源的影响分析 本项目施工影响区域山体陡峭，坡度较大，加之评价区内主要廊道为水体，对野生动物活动构成天然屏障，人类干扰强度大，不是大型野生动物主要活动范围，工程区内栖息分布的动物主要是数量较多的啮齿类动物和部分鸟类，评价区内未发现国家和深圳市保护的珍稀、濒危动物分布。 本项目施工区对陆生动物的影响主要集中在以下方面：工程施工、土石方开挖及弃渣堆放等活动造成对陆生动物生境的占用和破坏；施工人员及施工机械设备噪声、振动等对动物的惊吓、驱赶、摄食及休息等日常活动造成影响；施工期该区域的陆生脊椎动物的种类和数量将出现暂时的波动。当工程完工后，它们仍可以回到原来的栖息地。因此这种不利影响只是暂时的，等施工结束影响即可消失。 施工区没有发现野生动物特有的繁殖地、越冬地、觅食地或栖息地，受施工扰动影响，陆生动物暂时向施工区外围区域寻觅新的替代生境，而在施工期结束后，随各种恢复和保护措施的落实，临时征地范围的植被得到恢复，野生动物的隐蔽、觅食、繁殖等活动范围可得到一定的改善，施工结束后仍可回到原来的区域。因此施工期对鸟类、爬行类的影响相对较小，对陆生脊椎动物的影响只是暂时的，施工结束后将逐渐消失。因此本工程建设通常不会对种群造成太大影响。 （3）水生生态环境影响分析 根据现场调查，本工程内河道水质较差，水生生物种类不多，基本上以浮游生物、底栖生物为主，河道内存在少量的鱼类。 本次工程的施工，会对河流的环境造成较大一定的影响。工程建设引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。这些影响基本都是不利的，但同时也是可逆的，而且影响时间较短，施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。 （4）沿线景观影响分析 项目在施工过程中会造成施工场地现有植被的损失，造成景观资源损失，对景观资源产生负面影响，另一方面机械设备、临时工棚以及其他临时设施将对景观产生负面影响，同时部分施工地段形成裸露地面均对景观资源存在一定程度的影响。但是工程完工后将大大提升景观价值，因此从长远角度考虑，项目对景观的影响为正面。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2营运期 4.2.1地表水环境影响分析 工程建成后共设运维管理人员2人，技术人员2人，专业生态维护人员2人，负责麒麟山庄内“三湖”补水系统运行维护，调度及厂区正常运行。根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中“国家新政机构-办公楼（无食堂和浴室）”的先进值用水定额10m3/（人▪a）计，年工作365天，则项目员工生活用水量为60m3/a，即0.164m3/d，排水系数按0.9计，则项目员工生活污水排放量约54m3/a，即0.148m3/d。主要污染物及其产生浓度参考《排水工程》（下册-第四版-张自杰）“典型的生活污水水质”中的“中常浓度水质”，即CODcr（400mg/L）、BOD5（200mg/L）、SS（220mg/L）、NH3-N（40mg/L）。运营过程中管理人员产生的生活污水通过化粪池处理后，经市政管道排至西丽水质净化厂处理，对环境影响较小。 4.2.2环境空气影响分析 项目营运期处理的是湖水，不为污废水，在处理过程中基本不会产生恶臭，设备产生的污泥会产生极少量的异味，做到及时清理、密闭收集等，且污泥产生区距离人群、建筑物较远，基本无影响。 4.2.3噪声影响预测与评价 （1）噪声源强分析 本项目建成后主要噪声源来自各类电机、水泵等设备噪声。根据《安全技术工作手册》（刘继邦主编，四川科学技术出版社）及类比同类项目所用设备的噪声强度，噪声值为75~85dB（A），其分析结果见表4-1。 表4-1 主要声源一览表 序号 噪声源 声源类型 单台噪声源强dB(A) 声源数量 降噪措施 采取降噪措施后的源强dB(A) 1 天鹅湖取水泵站 频发 85 2 减震、隔声 45 2 内湖循环取水泵站（地埋式） 85 1 减震、隔声 45 3 气浮处理设备（彩鳞湖北侧） 75 1 减震、隔声 40 4 气浮处理设备（内湖西侧） 75 1 减震、隔声 40 （2）噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）推荐的方法，在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时，可用A声级计算噪声影响，分析如下： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的A声压级Lp1： 式中： Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8，本项目取值为2。 R－房间常数：R=Sα/(1-α)，S为房间面积，m2；α为平均吸声系数，本项目参考办公室的α取值。根据《声学低噪声第2部分工作场所设计指南：噪声控制措施（GB/T 17249.2-2005）》中表F.1，办公室吸声系数为0.15～0.2，本项目取平均值α=0.2； r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw－为设备的A声功率级。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加A声压级： 式中： Lp1(T)--靠近围护结构处室内N个声源叠加A声压级，dB(A)； Lp1j--室内j声源的声压级，dB(A)； 根据《环境工作手册—环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年），噪声通过墙体隔声可降低23～30dB（A）。本项目内湖循环取水泵站设置于地下，天鹅湖取水泵站及产噪的气浮处理设备均置于密闭的建筑物内，通过在各高噪声设备底部安装隔振平台，做好基础减震，并在设备上安装隔声罩等措施，可有效将噪声降低30 dB（A）。 项目工程范围较大，运营期各产噪设备分布较分散，相距较远，且距离麒麟山庄的边界较远，经过减震、隔声及距离衰减后，厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，即昼间≤55dB（A）、夜间≤45 dB（A）。为掌握项目运营期对麒麟山庄疗养院的噪声影响，选取距离各处产噪设备最近的建筑物进行噪声预测，利用预测模式计算产噪设备最近敏感点建筑物贡献值，预测结果见表4-2。 表4-2 噪声预测结果 单位：dB(A) 距离产噪设备最近敏感点建筑物 时段 背景值 贡献值 预测值 标准限值 达标情况 彩麟湖西侧-麒麟山庄麒麟苑 昼间 49.7 3.8 49.7 55 达标 夜间 41.2 3.8 41.2 45 达标 天鹅湖南侧-麒麟山庄九号楼 昼间 49.9 19.4 49.9 55 达标 夜间 43.3 19.4 16.3 45 达标 内湖东南侧-建筑物 昼间 47.8 24.9 47.8 55 达标 夜间 40.1 24.9 40.2 45 达标 根据以上计算可知，在采取减振、隔声等降噪措施后，本项目运营期敏感点噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4.2.4固废影响分析 本项目劳动定员6人，每人按0.5kg/d计，生活垃圾产生量约为3kg/d，年工作365天，全年产生量为1.095t/a，定期交由环卫部门统一收集清运处理。 根据建设单位提供的设计资料，项目运行后，污泥产生量约为9.2t/d，含水率达97%，年运行365天计算，则污泥产生量约为3358t/a。污泥由专人及时清理，输送至污水处理管道。 管理过程中收割的植物、枯枝、树叶等，产生量约为10t/a。收集后定期由管理人员运至周边临近的垃圾收集点，交由市政环卫部门处理。 4.2.5生态环境影响 本工程建成后，麒麟山庄三湖能起到海绵调蓄的作用，为大沙河补充优质生态基流，保障深圳湾流域水系水环境质量，提升区域水资源利用水平。通过建立生态补水系统及水体自循环系统，增加了水体的流动性，提高了湖泊本身的自净能力。同时，对麒麟山庄湖体进行全面的生态修复，建立良性生态循环，保护城市生物多样性，限制藻类生长，从根本上改变藻类泛滥的面貌，极大的改善水体透明度和感观效果。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《深圳市南山11-01&02&03&04&05&06片区[大学城地区]法定图则》，本项目选址区域土地用途规划为政府社团用地及林地，周边用地主要为绿地。本项目周边无珍稀濒危保护物种、植被种类，组成结构较为简单，本项目部分涉及基本生态控制线内，根据深圳市基本生态控制线管理规定，除重大道路交通设施、市政公用设施、旅游设施、公园和与生态环境保护相适宜的农业、教育、科研等设施五类项目以外，其他项目均禁止在生态线范围内建设；由于本工程属于市政公用设施，属于以上五类允许建设项目范畴，项目的建设不违反《深圳市基本生态控制线管理规定》。 项目沿线不穿越基本农田保护区、不穿越饮用水水源保护区、不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、珍稀濒危动植物保护区等环境敏感区域，不涉及“三线一单”中规定的优先保护单元。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1地表水水污染防治措施 （1）生活污水治理措施 项目施工期产生的废水经过化粪池处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排入市政管网，经西丽水质净化厂处理达标后外排，对水环境影响较小，其措施可行。 （2）施工废水治理措施 ①施工设备维修和汽车冲洗废水经隔油、沉淀处理后，少量废油回收运往有资质的单位集中处理，出水回用于车辆冲洗，不对环境造成污染。 ②围堰基坑废水主要由降水、渗水汇集而成，主要污染物为悬浮物，经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 综上，项目施工期废水经治理后对周围水质影响较小，治理措施可行。 5.1.2环境空气污染防治措施 （1）施工扬尘治理措施 ①施工中挖方和填方应采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。 ②加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速，车速不得超过15km/h。 ③施工作业应尽量避开大风天气，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数。 ④水泥和其它易飞扬的细颗粒材料应密闭存放，施工现场的石灰、砂土等要集中堆放场，采用覆盖等措施。 ⑤施工区干道车辆实行限速行驶，从事底泥、土方施工垃圾的运输，必须使用密闭式运输车辆，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，防止扬尘污染。 ⑥施工现场只存放回填利用的开挖土方，弃土要及时清运，晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。 ⑦加强施工管理，贯彻边施工、边防护的原则，施工现场在敏感区域段设围栏，减少施工扬尘的扩散及景观影响，同时对敏感点分布的河段施工过程中尘土进行定期清理，每日洒水3次。 施工机械及车辆尾气控制措施 ①选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆，并且安装排气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。 ②严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。 ③加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 5.1.3噪声治理措施分析 施工机械多为移动式设备，因而施工期噪声污染防治以预防为主，使施工期噪声对环境的影响降低到最小程度。 （1）降低设备声级 ①选用低噪声设备和工艺，以液压机械代替燃油机械，有效降低昼间噪声影响； ②施工过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。 ③及时修理和改进施工机械，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声。 （2）合理安排施工时间和布局施工现场 严禁晚上23:00~凌晨7:00以及中午12:00～14:30进行可能产生噪声扰民问题的施工活动，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高；高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工，减少对周围环境的影响。 （3）个人防护 施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 （4）降低人为噪声提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施。要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最低限度减少噪声扰民。 （5）减少运输过程的交通噪声选用符合《机动车辆允许噪声》（GB1495-79）标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，进入居民区时应限速，对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。加强施工期间道路交通的 管理，保持道路畅通也是减缓施工期交通噪声影响的重要手段。对施工过程除采取以上减噪措施以外，对受施工影响较大的居民或单位应在开工前提前沟通，在施工现场附近居民点张贴通告。 经治理后期对外界声环境影响较小，其措施可行。 5.1.4固体废物污染防治措施 （1）弃方：根据本项目工程量计算，项目弃方为0.1万m3，项目弃方采用自卸汽车运至指定弃渣场堆放。 （2）建筑垃圾：项目建筑垃圾主要来源于建筑物施工过程，主要包括建筑装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的石子、块石等。预计施工过程产生的建筑垃圾量约1.0t，需运至相关主管部门指定的地点处理。目前设计阶段尚未确定清运地点，建设单位开工前应明确输运地点及运输单位，并制定管理制度及台账。 （3）生活垃圾：本项目施工期产生的生活垃圾约20kg/d，生活垃圾经采用生活垃圾袋收集处理后运至附近的垃圾中转站，统一交由市政环卫部门处置，不会对环境造成明显影响。 （4）隔油废油：本项目施工期需设置隔油沉淀池，含油废水经隔油沉淀池处理会产生废油，产生量约0.01t，漂浮的油污经打捞并采用油桶盛装后直接外交由有危废处理资质的单位处理，不在施工区暂存。 5.1.5生态环境保护措施 （1）生态保护 ①施工期将破坏植被，导致一些地表裸露，改变土壤结构，使沿线地区的生态结构和功能发生变化，进而影响生态系统的稳定性。因此，应加强施工人员的环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏设计用地以外的植被。 ②各标段承包商应在施工前期，依照设计文件将地表0~20cm有肥力土层进行剥离、临时储存并加以防护，同时将原有的树木进行移栽，以便完工后用于土地复垦或河道岸坡的绿化。 ③在施工建设过程中产生的填挖土方，会产生水土流失，可建立工程与植被相结合的复式挡土墙，挖排水沟或截水沟、进行绿化等措施，防止雨水冲蚀泥土，防止泥土外溢，同时加强对施工场地平整过程中的弃土（渣）的管理，建设施工尽量安排于非雨天进行，以避免水土流失的发生，从而尽可能降低对生态环境的潜在影响。 为切实保护基本生态控制线范围内的生态环境，必须落实以下措施： ①严格执行《深圳市基本生态控制线管理规定》（深圳市人民政府第145号令）的相关规定，办理占用基本生态控制线范围内用地的相关手续。 ②尽可能减少生态控制线范围内植被的砍伐量，加强对植被的保护。 ③禁止在生态控制线范围内设置取土场、弃土场等。 ④临时用地结束后必须及时对破坏的植被进行恢复；生态控制线的破坏的植物及时进行恢复；对长期用地范围内破坏的植被必须进行补偿。 （2）陆生生物保护措施 ①项目的建设使施工场地的植被面积和植物生产量减少，造成的氧气供应量和二氧化碳吸收量减少，从而降低项目所在地生态系统的生态服务功能。在施工后期和营运初期，应按工程绿化美化设计，实施征地范围内的绿化工程。当地政府和项目建设者要加强沿岸、岸坡植被建设，增加绿地面积，以补偿由于项目建成造成生态系统功能的损失，同时保持与城市景观的协调性，达到较好的景观效果。 ②绿地建设要注意要以乔木、灌木、草本相结合，形成多层立体结构，具有良好生态功能的绿地系统，并且要采用多种植物进行绿化，注意不同种植物之间的生态关系，多采用土著种绿化，维护区域的生物多样性和生态系统的稳定性。 （3）水生生态环境保护措施 ①加强宣传，建立和完善鱼类资源保护规章制度，在工程施工区设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员下河捕捞。 ②施工期应加强各施工场地等施工区的防护，避免施工废水、生活污水的直接排放，减少水体污染，防止水土流失，保护水生生物的物种多样性。 ③建设期间，对施工场地可能造成的水土流失的区域按照水土保持的要求布置措施进行防护，严格执行“先挡后弃”的平场施工原则，施工前修筑好截排水设施。此外，合理安排工期，土石方开挖、填筑等应避开雨天作业。 ④建立鱼类保护应急机制，对施工围堰内的鱼类要及时捕捞、暂养、救治，并放归湖内。截流、蓄水期间下游出现减水情况前，要通知并配合渔业主管部门启动应急保护机制，禁止在减水河段捕捞或限捕，对搁浅、受伤的鱼类及时救护，最大限度降低相关影响。 （4）景观保护及恢复措施 ①做好施工区域的迹地恢复工作，根据水土保持要求及时种植植物，控制水土流失和美化环境，植被采用当地常见物种。 ②对施工临时占地，在施工前应预先将各场地的表层熟土剥离，并集中堆放于场地一角，为防止剥离表土受雨水冲刷产生水土流失，表土堆存的外边坡坡脚采用土袋（编织袋装）拦挡，坡面用草袋覆盖。施工结束后，原表层剥离熟土作为功能恢复覆土来源。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2运营期 5.2.1地表水水污染防治措施 项目建成后产生的生活污水通过化粪池处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段中的三级标准后排入市政污水管网，最终进入西丽水质净化厂处理，对周围地表水环境影响较小，其措施可行。 5.2.2环境空气污染防治措施 项目营运期处理的是湖水，不为污废水，在处理过程中基本不会产生恶臭，设备产生的污泥会产生极少量的异味，做到及时清理、密闭收集等，输送至污水处理管道，且污泥产生区距离人群、建筑物较远，基本无影响。 5.2.3噪声污染防治措施 项目运营期噪声主要来自各类电机、水泵等设备噪声，源强约为75~85dB（A）。项目通过采用选取低声噪声设备、减震、隔声等措施后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。 项目运营期主要采取的降噪措施如下： （1）主要生产设备选用功能好、噪声低的设备，将电动机、水泵设置在单独的房间内，或加装隔声罩。 （2）运营过程中加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑。紧固个零件，减少运行震动噪声。 （3）加强周边绿化。 （4）运输车辆选择低噪声、低震动车辆。 综上，采取如上降噪措施后，噪声对周边声环境影响不大。 5.2.4运营期固体废物防治措施 项目运营过程中主要来自管理人员的生活垃圾、项目运营过程中设备产生的污泥以及管理过程中收割的植物、枯枝、树叶等。在运行过程中，设备产生的污泥由专人及时清理，输送至污水处理管道；生活垃圾和收割的植物、枯枝树叶经收集后定期由管理人员运至周边临近的垃圾收集点，交由市政环卫部门处理。 |
| 其他 | / |
| 环保投资 | 5.3环保措施汇总 本项目总投资为3999.98万元，全部为环保投资，环保投资占项目总投资的100%。 表5.3-1 环保设施（措施）及投资估算一览表 单位：万元 序号 项目 主要环保措施或生态保护内容 预计投资 1 废水 施工期：生活污水经化粪池预处理排入污水管 网，引至西冲污水处理站进行深度处理；施工 废水经隔油、沉淀后回用于场地施工设备冲洗、场地冲洗、场地降尘 3869.98 营运期：新建泵站、气浮系统、管道建设等 2 废气 施工期：①施工扬尘：配备洒水车对施工现场进行定期洒水保持地面湿度，进出车辆需篷布遮盖；②燃油废气：工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，尽量使用LNG或电动工程机械、装卸机械，柴油工程机械安装颗粒捕集器，为减少施工车辆尾气影响，应合理安排施工运输时间，对于大型构件和大量物资运输尽量避开交通高峰期，缓解交通压力 35 营运期：做到及时清理、密闭收集等 3 噪声 施工期：选用低噪声设备，加强机械设备维护和保养，保持机械润滑，合理布置施工机械，限速禁鸣，合理安排施工时间 20 营运期：选用功能好、噪声低的设备，将电动机、水泵设置在单独的房间内，或加装隔声罩等 4 固废 施工期：生活垃圾：采用定点收集方式设立垃 圾箱加以收集并每天清运；建筑垃圾、弃方运 送到规定的受纳场 75 营运期：设备产生的污泥由专人及时清理，输送至污水处理管道；生活垃圾和湖内漂浮物经收集后定期由管理人员运至周边临近的垃圾收集点，交由市政环卫部门处理 合计 — 3999.98 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 尽量减少施工占地，合理安排施工时间，加强对施工人员环保意识的教育，施工过程中要注意保护周围植被、动物，不要乱砍乱伐，破坏周边生态环境。 | 尽量减少施工占地，合理安排施工时间，加强对施工人员环保意识的教育，施工过程中要注意保护周围植被、动物，不要乱砍乱伐，破坏周边生态环境。 | / | / |
| 水生生态 | 要加强施工管理，严禁施工单位随意排放施工废水，合理安排施工季节，严禁向河道倾倒渣土 | 要加强施工管理，严禁施工单位随意排放施工废水，合理安排施工季节，严禁向河道倾倒渣土 | / | / |
| 地表水环境 | 设置隔油沉淀池对车辆冲洗废水隔油处理，废油回收运往有资质的单位集中处理，出水回用于车辆冲洗，生活污水处理依托周边化粪池设施，经周边居民的化粪池处理后再进入西丽水质净化厂，处理达标后排放 | 设置隔油沉淀池对车辆冲洗废水隔油处理，废油回收运往有资质的单位集中处理，出水回用于车辆冲洗，生活污水处理依托周边化粪池设施，经周边居民的化粪池处理后再进入西丽水质净化厂，处理达标后排放 | 及时清理湖内的浮渣、杂物 | 及时清理湖内的浮渣、杂物 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，加强机械设备维护和保养，保持机械润滑，合理布置施工机械，限速禁鸣，合理安排施工时间 | 选用低噪声设备，加强机械设备维护和保养，保持机械润滑，合理布置施工机械，限速禁鸣，合理安排施工时间 | 低声噪声设备、减震、隔声等 | 低声噪声设备、减震、隔声等 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘：定期洒水降尘；密闭运输，限速行驶；对开挖造成大面积裸露的区域采取绿网遮盖，避免风力扬尘；施工道路要加强养护、维修。 燃油施工机械废气：对施工机具及运输车辆应经常进行养护和维护；对使用柴油的运输车辆，需安装尾 气净化器。 | 施工扬尘：定期洒水降尘；密闭运输，限速行驶；对开挖造成大面积裸露的区域采取绿网遮盖，避免风力扬尘；施工道路要加强养护、维修。 燃油施工机械废气：对施工机具及运输车辆应经常进行养护和维护；对使用柴油的运输车辆，需安装尾 气净化器。 | 设备产生的污泥由专人及时清理，密闭收集，输送至污水处理管道。 | 设备产生的污泥由专人及时清理，密闭收集，输送至污水处理管道。 |
| 固体废物 | 废弃土石方：运至工程建设的渣场处置，通过碾压、拦挡等措施治理防护，废弃土石方可得到有效处理。 建筑垃圾：运至弃渣场处置。 生活垃圾：生活垃圾经采用生活垃圾袋收集处理后运至附近的垃圾中转站，统一交由废弃土石方：运至工程建设的渣场处置，通过碾压、拦挡等措施治理防护，废弃土石方可得到有效处理 | 废弃土石方：运至工程建设的渣场处置，通过碾压、拦挡等措施治理防护，废弃土石方可得到有效处理。 建筑垃圾：运至弃渣场处置。 生活垃圾：生活垃圾经采用生活垃圾袋收集处理后运至附近的垃圾中转站，统一交由废弃土石方：运至工程建设的渣场处置，通过碾压、拦挡等措施治理防护，废弃土石方可得到有效处理 | 设备产生的污泥由专人及时清理，输送至污水处理管道；生活垃圾和湖内漂浮物经收集后定期由管理人员运至周边临近的垃圾收集点，交由市政环卫部门处理 | 设备产生的污泥由专人及时清理，输送至污水处理管道；生活垃圾和湖内漂浮物经收集后定期由管理人员运至周边临近的垃圾收集点，交由市政环卫部门处理 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，项目选址与土地利用规划相符，项目不在饮用水水源保护区，并且符合区域环境功能区划要求，选址合理。项目部分涉及生态控制线，但本工程属于市政公用设施，属于以上五类允许建设项目范畴，项目的建设不违反《深圳市基本生态控制线管理规定》。项目施工和运营期如能采取积极措施严格控制污染物排放量，将产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，对周围环境的负面影响可以得到有效控制。从环境保护角度分析，该项目在选定地址建设是可行的。